| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢格栅地漏 | 800*800*H100-300 | 1 | 三面挡水，后圆角，不锈钢板厚为2mm，材质316，格栅分二块做；不锈钢格栅外框为方管27*27*1，内格栅条厚为1.5，格35*35；下水口&38 |
| 不锈钢连体水槽 | 800*600*H800(950) | 1 | 左后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体水槽 | 600*500*H800(950) | 1 | 右后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢拖把水槽 | 1190*570*H700-500（850） | 1 | 左右后圆角，池深300内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体双水槽 | 1050*500*H800(950) | 1 | 左后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体双水槽 | 1050*500*H800(950) | 1 | 右后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体水槽 | 600*500*H800(950) | 1 | 左后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体水槽 | 600*500*H800(950) | 1 | 右后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢连体水槽 | 600*500*H800(950) | 1 | 左后圆角，池深300，内池厚1.2，外厚1.0，材质304不锈钢 |
| 不锈钢防滑斜坡 | 800*400*斜坡100 | 1 | 底部加强，不锈钢材质316，板厚1.5 |