技术参数

耐腐蚀隔膜泵

技术参数：

1.1、所有接触气体的部分全部是特富龙材质，有效防止有机溶剂对泵的腐蚀

1.2、排气速度可调节,HIGH为高速排气；

1.3、配备了气振阀，打开气振阀时可以把抽进隔膜泵内的有机溶剂排出，可以有效的保护隔膜泵，降低膜片损耗；

1.4、排气量最高30L/min

1.5、到达真空度10mbar

1.6、气路接嘴方向可以任意改变，方便使用

真空控制器

技术参数：

1.1、压力测定范围：0～800mmHg、0~1066hPa(mbar)

1.2、压力控制模式：定值控制、自动控制、梯度控制、阶段控制四种模式

标准控制：1～760mmHg 1～1013hPa/mbar(定值控制)

自动控制：自动检测、自动设定≥

程序控制：内部储存代表溶媒的真空度设置阶段

程序控制：定值控制•梯度控制：1-760mmHg（Torr）、1013hPa（mbar）

1.3、4.3英寸彩色TFT液晶屏可以控制设定且显示压力值、水浴温度、低温循环温度、蒸发温度、旋转速度等运转状态

1.4、泵控制：压力值联动自动ON-OFF、清洗功能

1.5、自动放气机能和自动清洗机能可单独设定，是否使用自动清洗机能及清洗时间都可以选择设定。

1.6、已经存储了53种代表性溶媒的浓缩程序，可以保存经/常使用的溶剂浓缩程序，再次使用时可直接调用。(程序控制模式)

1.7、只按START键就可以检测出溶媒的初期沸点，可选择适合的真空度自动运行。可使用蒸汽温度传感器进行温度管理。(自动控制模式)

1.8、内置压力控制梯度程序机能，1个梯度程序可以设定20个下降、上升、定值控制、减压、放气等梯度阶段，可保存2个梯度程序

考虑到设备兼容性，以上设备必须为同一品牌