食品营养与检测专业购置设备

技术参数

送风型烘箱

产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。

技术参数：

对流方式：垂直对流

温控范围：室温-200℃

温控精度：0.1℃

定时范围：0-9999min

加热功率：1600W

超声波清洗器

产品特点：

A、超声波工作时间1-30分钟任意可调，适合不同场合使用；

B、清洗温度在20-80范围内任意可调。

C、数码显示工作时间、温度。

D、清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果。

E、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方。

F、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好。

技术参数

内槽容量：1.3L

工作频率：40KHZ

超声波功率：60W

数显定时范围：1-30分钟

数显加热范围：0-80度

排水：无

水流抽气机

产品特点：  
1、水槽内的循环水压的流向以及真空度的到达范围均可保持稳定；  
2、当水压低的时候，也可以简单地实现减压；  
3、排气量16L/min的速度可进行短时间减压；  
4、排气口使用加工精细的金属构造，可保持排气性能长期稳定；  
5、水槽设计的构造使得清洗更简单。

技术参数

排 气 量：16L/min（水温6℃）  
水槽容量：10L

溶剂过滤器

有机溶剂纯化专用设计
C300A 真空抽滤套装是为样品前处理或溶剂纯化所设计的玻璃组合，组合包含防腐蚀隔膜真空泵、VF3 玻璃抽滤瓶组合、碟形滤片和高压硅胶管等
防腐蚀性隔膜真空泵搭配
ChemVak C 系列防腐蚀隔膜真空泵与气体接触的部分使用PTFE 材料，可耐大部分的腐蚀性气体，同时电源开关、外壳也做了防腐蚀处理，适合抽吸各种有机、酸碱等腐蚀性气体
C300A 真空抽滤产品应用
HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理 
各种溶剂 (Mobil phase)的纯化

技术参数

泵流量：22 l/min

最大真空度：210 mbar

抽滤瓶组合：VF3

收集瓶容量：1000 ml

滤膜直径：47/50 mm

抽滤杯容量：300 ml 玻璃滤杯

有效抽滤面积：9.6 cm2

通用软管内径：8 mm